Příloha č. 5 Zadávací dokumentace

Popis předmětu plnění

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona                                      č. 134/2016 Sb.,  o zadávání veřejných zakázek předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem:                                                           „Výměna plynových kotlů v bytovém domě Brozánky 44, Obec Hořín“

Výměna 22ks  zastaralých a dožilých kotlů v bytovém domě Brozánky 44, Obec Hořín 276 01. V rámci veřejné zakázky dojde k pořízení zcela nových plynových kondenzačních kotlů s ohřevem vody. Jedná se o nepřímotopové zásobníkové TUV do 110 l s výkonem kotle 12 - 14kW. Dále dojde k výměně prostorových termostatů. Předmětem plnění je také provedení stavebních prací při výměně spalinové cesty, úpravy nasávacího potrubí ve stávající trase včetně následného úklidu.

Před uvedením kotlů do provozu budou provedeny všechny provozní a funkční zkoušky a revize dle platných předpisů (zkouška těsnosti, zkouška pojistných ventilů, topná zkouška, výchozí revize elektrického a plynového zařízení, zaškolení obsluhy).

Součástí předmětu zakázky je demontáž a ekologická likvidace stávajících zařízení, ekologická likvidace veškerého odpadu.

Zadavatel požaduje servisní dosah 24 hodin po celou záruční dobu.

Dodavatel musí zohlednit vysokou tvrdost vody v obci.

Více v kalkulaci nabídkové ceny – slepém rozpočtu.